## Slide 1: High Availability 和 Fault Tolerance
第 9 单元

## Slide 2: 您的进度
课程简介
软件定义的数据中心
创建虚拟机
VMware vCenter Server
配置和管理虚拟网络
配置和管理虚拟存储
虚拟机管理
vSphere Update Manager 和主机维护
主机可扩展性
High Availability 和 Fault Tolerance
安装 vSphere 组件
资源管理和监控

## Slide 3: 重要信息
大多数企业都离不开计算机提供的服务，如电子邮件、数据库和 Web 应用。其中任何一项服务出现故障都意味着工作效率下降和收入减少。
企业要想在当今的商业环境中保持竞争力，配置高度可用的基于计算机的 服务尤为重要。

## Slide 4: 本单元课时
第 1 课： vSphere High Availability 简介
第 2 课： 配置 vSphere HA
第 3 课： vSphere HA 体系结构
第 4 课： vSphere FT 简介
第 5 课： vSphere Replication 和 vSphere Data Protection 简介
Notes: 4

## Slide 5: 第 1 课： vSphere High Availability 简介

## Slide 6: 学员的学习目标
本课时结束后，您应能够做到以下几点：
  介绍为确保 VMware vSphere® 环境的高可用性，您可以配置的 各种选项
  讨论 VMware ESXi™ 主机、虚拟机或应用出现故障时 VMware vSphere® High Availability 的响应

## Slide 7: VMware：为各个级别提供保护
  针对硬件故障的保护
  零停机的计划内维护
  针对计划外停机和灾难的保护
网卡绑定， 存储多 路径功能
VMware vSphere® vMotion®，DRS
VMware vSphere® Storage vMotion®
VMware® vCenter™ Site Recovery Manager™
组件
服务器
存储
数据
站点
VMware vSphere® Replication、第三方备份解决方案、VMware vSphere® Data Protection™
VMFS
VMFS
High Availability 和 Fault Tolerance
vSphere 5
VM
VM
VM

## Slide 8: vCenter Server 的可用性：建议
使 VMware® vCenter Server™ 及其依赖的组件高度可用。
vCenter Server 依赖于下列组件:
  vCenter Server 数据库：
    为数据库创建集群。查看有关数据库的文档。
  身份验证的身份标识源：
    例如 SSO 和 Active Directory。
    设置多个冗余服务器。
使 vCenter Server 可用的方法：
  使用 vSphere High Availability 保护 vCenter Server 虚拟机。
  使用 VMware® vCenter™ Server Heartbeat™。

## Slide 9: 高可用性
高度可用的系统是指能在理想的时间长度内持续运行的系统。
可用性级别 | 每年停机时间
99% | 87 小时（3.5 天）
99.9% | 8.76 小时
99.99% | 52 分钟
99.999% | 5 分钟
对您来说哪种虚拟机可用性级别是最重要的呢？

## Slide 10: vSphere HA
 | vSphere HA
可用性级别 | 高可用性
停机时间 | 最短
支持的客户操作系统 | 适用于所有受支持的客户操作系统
支持的 ESXi 硬件 | 适用于所有受支持的 ESXi 硬件
用途 | 用于在 ESXi 主机、虚拟机和虚拟机的应用发生故障时提供保护。

## Slide 11: vSphere HA 故障场景
vSphere HA 可在发生以下故障时提供保护：
  ESXi 主机故障
  虚拟机或客户操作系统故障
  应用故障
第 3 课中讨论的其他场景：
  管理网络故障：
    网络分区
    网络隔离

## Slide 12: vSphere HA 场景：ESXi 主机故障
LUN 1
LUN 2
LUN 3
虚拟机 A
虚拟机 B
虚拟机 C
虚拟机 F
vCenter Server
ESXi 主机
ESXi 主机
ESXi 主机
虚拟机 D
虚拟机 E
虚拟机 A
虚拟机 B
当主机出现故障时，vSphere HA 会在其他主机上重新启动受影响的虚拟机。
= vSphere HA 集群

## Slide 13: vSphere HA 场景：客户操作系统故障
LUN 1
LUN 2
LUN 3
vCenter Server
ESXi 主机
ESXi 主机
= vSphere HA 集群
ESXi 主机
当虚拟机停止发送检测信号或虚拟机进程崩溃时 (vmx)，vSphere HA 会重置虚拟机。
虚拟机 C
VMware Tools
VMware Tools
虚拟机 E
VMware Tools
虚拟机 F
VMware Tools
虚拟机 A
VMware Tools
虚拟机 B
VMware Tools
虚拟机 D
Notes: 13

## Slide 14: vSphere HA 场景：应用故障
LUN 1
LUN 2
LUN 3
vCenter Server
ESXi 主机
ESXi 主机
ESXi 主机
虚拟机 E
应用
当应用发生故障时，vSphere HA 会在同一台主机上重新启动受影响的虚拟机。
需要安装 VMware® Tools™。
虚拟机 C
应用
虚拟机 F
应用
虚拟机 D
应用
虚拟机 A
应用
虚拟机 B
应用
= vSphere HA 集群
Notes: 14

## Slide 15: 冗余检测信号网络的重要性
在 vSphere HA 集群中，检测信号具有以下特征：
  在主控主机与从属主机之间发送。
  用于确定主控主机和从属主机是否出现故障。
  通过检测信号网络发送。
检测信号网络
  通过标记为管理用途的 VMkernel 端口实施
冗余检测信号网络
  使用户可以可靠地检测故障
Notes: 15

## Slide 16: 使用网卡绑定实现冗余
您可以使用网卡绑定在 ESXi 主机上创建冗余检测信号网络。
您所使用的端口或端口组必须是 VMkernel 端口。
ESXi 主机上的网卡绑定
Notes: 16

## Slide 17: 通过增加网络实现冗余
您也可以通过配置更多检测 信号网络来创建冗余：
  在每个 ESXi 主机上，在拥有物理适配器的单独虚拟交换机上创建第二个 VMkernel 端口。
Notes: 17

## Slide 18: 回顾学员的学习目标
您应能够做到以下几点：
  介绍为确保 VMware vSphere® 环境的高可用性，您可以配置的各种选项
  讨论 VMware ESXi™ 主机、虚拟机或应用出现故障时 VMware vSphere® High Availability 的响应

## Slide 19: 第 2 课： 配置 vSphere HA

## Slide 20: 学员的学习目标
本课时结束后，您应该能够配置一个 vSphere HA 集群。

## Slide 21: 关于集群
集群是一组 ESXi 主机及关联虚拟机的集合，经配置后可共享各自的资源。
vCenter Server 将集群资源视作一个资源池来进行管理。
可对集群配置许多功能，如 vSphere HA 和 VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™ (DRS)。
集群

## Slide 22: 启用 vSphere HA
通过创建集群或修改现有 DRS 集群来启用 vSphere HA。

## Slide 23: vSphere HA 设置：主机监控
主机监控设置

## Slide 24: vSphere HA 设置：接入控制
启用接入控制

## Slide 25: 接入控制策略选择
接入控制策略
策略 | 说明 | 建议使用情形
按主机的静态数量定义故障切换容量 | 预留足够资源以允许出现指定数量的主机故障 | 在虚拟机有类似的 CPU 或内存预留量和内存开销时使用
通过按百分比预留集群资源来定义故障切换容量 | 预留占集群总容量指定 百分比的容量 | 在虚拟机的 CPU 和内存预留量极易改变时使用
使用专用的故障切换主机 | 将一个或多个主机专门 用于提供故障切换服务 | 用于适应规定使用被动故障 切换主机的组织策略
不预留故障切换容量 | 允许违反可用性限制的 虚拟机启动 | 
Notes: 25

## Slide 26: vSphere HA 设置：虚拟机监控
虚拟机监控设置

## Slide 27: vSphere HA 设置：数据存储检测信号
Notes: 27

## Slide 28: vSphere HA 设置：高级选项
设置默认（最小）插槽大小：
  das.vmCpuMinMHz
  das.vmMemoryMinMB
设置最大插槽大小：
  das.slotCpuInMHz
  das.slotMemInMB
Notes: 28

## Slide 29: 配置虚拟器替代设置
在集群级别或根据虚拟机配置选项。

## Slide 30: 网络配置和维护
在 ESXi 主机上更改网络连接配置（添加端口组、移除虚拟交换机）前， 请执行以下步骤：
  取消选中 “Enable Host Monitoring” （启用主机监控）。
  将主机置于维护模式。
这些步骤可以防止不必要的虚拟机故障切换操作尝试。
Notes: 30
30

## Slide 31: 集群的资源分配选项卡
集群当前使用了多少 CPU 资源？
还有多少容量可用？
Notes: 31
31

## Slide 32: 监控集群状态
Notes: 32
32

## Slide 33: 回顾学员的学习目标
现在，您应该能够配置 vSphere HA 集群。

## Slide 34: 第 3 课： vSphere HA 体系结构

## Slide 35: 学员的学习目标
本课时结束后，您应能够做到以下几点：
  介绍 vSphere HA 所使用的检测信号机制
  确定并讨论其他的故障场景
Notes: 35

## Slide 36: vSphere HA 体系结构：代理通信
vCenter Server
ESXi 主机（从属）
FDM
ESXi 主机（主控）
FDM
ESXi 主机（从属）
FDM
vpxd
hostd
hostd
hostd
数据存储
数据存储
数据存储
= 管理网络
vpxa
vpxa
vpxa

## Slide 37: vSphere HA 体系结构：网络检测信号
vCenter Server
虚拟机 A
虚拟机 B
虚拟机 C
虚拟机 D
虚拟机 E
虚拟机 F
从属主机
从属主机
主控主机
VMFS
VMFS
NAS/NFS
管理网络 1
管理网络 2

## Slide 38: vSphere HA 体系结构：数据存储检测信号
管理网络 1
管理网络 2
vCenter Server
虚拟机 A
虚拟机 B
虚拟机 C
虚拟机 D
虚拟机 E
虚拟机 F
从属主机
主控主机
从属主机
VMFS
VMFS
NAS/NFS
集群编辑设置窗口

## Slide 39: 其他 vSphere HA 故障场景
  从属主机故障
  主控主机故障
  主机隔离
  管理网络故障：
    网络分区
    网络隔离

## Slide 40: 出现故障的从属主机
vCenter Server
虚拟机 A
虚拟机 B
虚拟机 C
虚拟机 D
虚拟机 E
虚拟机 F
从属主机
主控主机
从属主机
NAS/NFS （锁定文件）
?
文件锁定
文件锁定
主要检测信号网络
备选检测信号网络
VMFS （检测信号区域）

## Slide 41: 出现故障的主控主机
虚拟机 A
虚拟机 B
虚拟机 C
虚拟机 D
虚拟机 E
虚拟机 F
从属主机 MOID：98
文件锁定
NAS/NFS （锁定文件）
文件锁定
vCenter Server
主要检测信号网络
备选检测信号网络
MOID = 代管对象 ID
默认网关 （隔离地址）
从属主机 MOID：100
VMFS （检测信号区域）
主控主机 MOID：99
主控主机 MOID：99
?

## Slide 42: 隔离的主机
虚拟机 A
虚拟机 B
虚拟机 C
虚拟机 D
虚拟机 E
虚拟机 F
ESXi 主机
ESXi 主机
默认网关 （隔离地址）
ESXi 主机
如果主机未观测到管理网络上的任何有效流量，而且无法 ping 通它的隔离地址，则说明此主机已被隔离。
Notes: 42

## Slide 43: 设计注意事项
优秀的设计可以最大程度地减少主机隔离事件：
  实施冗余检测信号网络。
  实施冗余隔离地址。
如果发生主机隔离事件，优秀的设计能让 vSphere HA 确定隔离的主机 是否仍在工作：
  实施数据存储，这样便能够使用以下两种方法之一或这两种方法将其 与管理网络隔离：
    基于光纤的光纤通道
    将 IP 存储网络与管理网络进行物理隔离
Notes: 43

## Slide 44: 网络分区
默认网关 （隔离地址）
虚拟机 A
虚拟机 B
主控主机
虚拟机 C
虚拟机 D
从属主机
虚拟机 E
虚拟机 F
虚拟机 G
虚拟机 H
vCenter Server
仅有一台 主控主机与 vCenter Server 通信。
分区 1
分区 2
主控主机 1
从属主机
从属主机 1
从属主机 2
从属主机
从属主机 2
Notes: 44

## Slide 45: 练习 22：（可选）设计网络配置
根据一组要求为 ESXi 主机设计网络配置
  分析要求
  设计虚拟交换机和物理连接
Notes: 45

## Slide 46: 回顾学员的学习目标
您应能够做到以下几点：
  介绍 vSphere HA 所使用的检测信号机制
  确定并讨论其他的故障场景

## Slide 47: 第 4 课： vSphere FT 简介

## Slide 48: 学员的学习目标
本课时结束后，您应能够做到以下几点：
  列出 VMware vSphere® Fault Tolerance 的要求和限制
  介绍 vSphere FT 操作
Notes: 48

## Slide 49: 关于 vSphere FT
vSphere FT：
  其设计目标是当出现计划外中断时，备用虚拟机可以立即接管， 确保服务不中断
    提供比 vSphere HA 级别更高的业务连续性
    实现应用的零停机和零数据丢失
  可用于任何需要始终可用的应用
备用虚拟机也称为辅助虚拟机。
Notes: 49

## Slide 50: vSphere FT 的特征
 | Fault Tolerance
可用性级别 | 容错
停机时间 | 零停机
支持的客户操作系统 | 适用于所有受支持的客户操作系统
支持的 ESXi 硬件 | 广泛兼容
用途 | 用于为关键虚拟机提供容错功能。

## Slide 51: vSphere FT 实际应用
vSphere FT 可为 vSphere HA 集群中的虚拟机提供零停机、零数据丢失的保护。
主虚拟机
辅助虚拟机
新的主虚拟机
新的辅助 虚拟机
vLockstep 技术
vLockstep 技术
Notes: 51

## Slide 52: vSphere FT 指导信息
检查 vSphere FT 的要求和限制。
确保有足够的 ESXi 主机用于托管容错虚拟机：
  任何一台主机上的容错虚拟机（主虚拟机或辅助虚拟机） 都不能超过四个
在共享存储上存储 ISO 映像，以实现连续访问：
  尤其要用于重要操作时
禁用基于 BIOS 的电源管理：
  防止辅助虚拟机的 CPU 资源不足
Notes: 52

## Slide 53: 在虚拟机上启用 vSphere FT
Notes: 53

## Slide 54: 回顾学员的学习目标
您应能够做到以下几点：
  列出 VMware vSphere® Fault Tolerance 的要求和限制
  介绍 vSphere FT 操作

## Slide 55: 第 5 课： vSphere Replication 和vSphere Data Protection 简介

## Slide 56: 学员的学习目标
本课时结束后，您应能够做到以下几点：
  描述 vSphere Replication
  描述 vSphere Data Protection
Notes: 56

## Slide 57: vSphere Replication
vSphere
vSphere
源
目标
vSphere Replication

## Slide 58: Replication 设备
标准的 OVF 虚拟设备
随 vSphere 平台提供
与大多数 vSphere 版本捆绑
vSphere Replication 设备

## Slide 59: 与 vSphere Web Client 全面集成
单一界面， 统一管理
能够与其他 产品集成
无需“来回切换控制台”

## Slide 60: Replication 的工作原理
部署和配置 VR 组件
与目标对象配对
为单个虚拟机 配置 VR
您必须定义 RPO、目标数据存储、目标文件夹或资源池。

## Slide 61: 四步实现完全恢复
右键单击，选择“Recover”（恢复）。
选择目标文件夹。
选择目标资源。
单击“Finish” （完成）。
恢复过程中系统会验证您的选择

## Slide 62: vSphere Replication 和 vCenter Site Recovery Manager
SRM 用户可以选择同时使用阵列复制以及 vSphere Replication。
如果已安装并配置了 vSphere Replication，SRM 在其安装后 即会使用它。
此外，您也可以在 SRM 的安装过程中 安装 vSphere Replication。
选择 vCenter Site Recovery Manager 的复制选项

## Slide 63: vSphere Data Protection
vSphere Data Protection
VDP是一个基于磁盘的备份和恢复解决方案,可靠且易于部署

## Slide 64: vSphere Data Protection 要求和架构

## Slide 65: 创建和编辑备份任务
  在备份页面下，创建和编辑备份任务。
  创建自定义的保存策略

## Slide 66: 恢复
使用虚拟机恢复向导可以指定要恢复哪些虚拟机、如何恢复以及将它们恢复到什么位置。

## Slide 67: 回顾学员的学习目标
您应能够做到以下几点：
  描述 vSphere Replication
  描述 vSphere Data Protection

## Slide 68: 要点
  vSphere HA 会在集群中的其他主机上重新启动虚拟机。
  vSphere HA 集群中的主机存在主控/从属关系。
  冗余检测信号网络可通过网卡绑定或创建额外的检测信号网络实现。
  vSphere FT 可为需要始终可用的应用实现零停机。
  vSphere Replication 可作为灾难恢复策略的一部分，用于保护虚拟机。
欢迎提问！